Caratteristiche Mono Parete

Costruttore:               Bi & Bi sas di Cavada Gianfranco

Via degli Artigiani , 11  38033 Cavalese TN

Ente Notificato:      Istituto Giordano SPA Organismo Europeo notificato n°0407

Via Rossigni,2 47814 Bellaria (RN)

Descrizione Prodotto:  Condotti fumari e canali da fumo in mono parete Inox  316L,

spessore 10/10 , 12/10 , 15/10 atto alla combustione

con combustibili  Solidi , liquidi  e gassosi .

Certificato Numero:   0407- CPD-183(IG-027-2008)

Norme di Riferimento EN 1856-1:2009 , EN 1856-2:2009

Allegati al certificato 0407-CPD-183 (IG-027-2008)

| DENOMINAZIONE DESCRIZIONE | TIPOLOGIA | DESIGNAZIONE |
| --- | --- | --- |
| SISTEMA LE-GA 10/10 Canale da fumo e condotto fumario monoparete in acciaio 1.4404(AISI 316L) di spessore da 1 mm. | Con guarnizioni | Canale da fumo EN1856-2 – T160-P1-W-V2-50100-O50 Condotto fumario EN1856-2 – T160-P1-W-V2-50100-O |
|  | Senza guarnizioni | Canale da fumo EN1856-2- T600-N1-D-V2-50100-G600 Condotto fumario EN1856-2 – T600-N1-D-V2-50100-G |
| SISTEMA LE-GA 12/10 Canale da fumo e condotto fumario monoparete in acciaio 1.4404(AISI 316L) di spessore da 1,2 mm | Con guarnizioni | Canale da fumo EN1856-2 – T160-P1-W-V2-50120-O50 Condotto fumario EN1856-2 – T160-P1-W-V2-50120-O |
|  | Senza guarnizioni | Canale da fumo EN1856-2- T600-N1-D-V2-50120-G600 Condotto fumario EN1856-2 – T600-N1-D-V2-50120-G |
| SISTEMA LE-GA 15/10 Canale da fumo e condotto fumario monoparete in acciaio 1.4404(AISI 316L di spessore da 1,5 mm | Con guarnizioni | Canale da fumo EN1856-2 – T160-P1-W-V2-50150-O50 Condotto fumario EN1856-2 – T160-P1-W-V2-50150-O |
|  | Senza guarnizioni | Canale da fumo EN1856-2- T600-N1-D-V2-50150-G600 Condotto fumario EN1856-2 – T600-N1-D-V2-50150-G |

# Text boxes

08

0407